## Slide 1
Arm Cortex-M33 Architecture & CST
Core • NVIC • MPU | Register-level operation + ví dụ cấu hình
Tài liệu: Cortex-M33 TRM (100230) + Generic User Guide (100235) + CST/STL scope (file 1.pdf)

## Slide 2
Mục tiêu & tài liệu tham chiếu
Mục tiêu
• Giới thiệu kiến trúc tổng quan Cortex‑M33 (Armv8‑M Main + các extension tùy chọn).
• Scope CST: Core, NVIC, MPU (phụ thuộc cấu hình SoC).
• Cho từng phần CST: phạm vi + khác biệt giữa Arm generic vs Renesas device.
• Giải thích operation ở mức register: bitfield, cấu hình từng bit, ví dụ (CMSIS/C).
Tài liệu chính
• Arm Cortex‑M33 TRM (100230_0100_08_en)
• Arm Cortex‑M33 Devices Generic User Guide (100235_0100_06_en)
• CST/STL scope & API usage (file 1.pdf)
Ghi chú:
• Các tham số “implementation-defined” (số IRQ, số bit priority, số MPU region, TrustZone/SAU…) do vendor (Renesas) quyết định.
Cortex‑M33 | CST overview

## Slide 3
Tổng quan Cortex‑M33 trong hệ thống
Kiến trúc
Ví dụ system (TRM Figure 1‑1)
Điểm chính
• Core Armv8‑M: Thumb‑2 (T32), 3‑stage pipeline Harvard; hỗ trợ dual‑issue một số cặp lệnh 16‑bit.
• Tích hợp chặt NVIC để giảm interrupt latency (stacking/unstacking phần cứng, tail‑chaining, late‑arrival).
• Buses: C‑AHB (Code), S‑AHB (System), D‑AHB (debug), PPB/EPPB cho SCS & CoreSight.
• Tùy chọn: TrustZone (Security Extension), MPU (MPU_S/MPU_NS), SAU, FPU, debug/trace blocks.
TRM: Example processor system

## Slide 4
Các khối chức năng và vị trí CST
Block diagram
TRM Figure 1‑2: Functional block diagram
CST focus
• Core (CPU/ALU + core registers)
• NVIC (interrupt controller)
• MPU (PMSA regions, attributes)
• Các block debug/trace (DWT/ITM/ETM/MTB) thường *không* nằm trong CST/STL runtime.
TRM: optional/fixed component blocks

## Slide 5
Implementation-defined: những thứ vendor quyết định
Config
TRM: bảng options (ví dụ)
Ảnh hưởng tới CST
• Số lượng IRQ: 1…480; mapping có thể liên tục hoặc không liên tục.
• Số bit priority implement: 3…8 bits ⇒ 8…256 mức priority thực.
• MPU: 0/4/8/12/16 region (NS và S có thể khác nếu có TrustZone).
• SAU: 0/4/8 region (chỉ khi có Security Extension).
• Debug/trace blocks có/không có tùy theo cấu hình.
• => Khi so sánh ARM vs Renesas: khác biệt chủ yếu nằm ở *cấu hình & integration*, không phải ISA.
TRM: processor configuration options

## Slide 6
Programmer’s model: mode/privilege & core registers
Core
DGUG Figure 2‑1: Core registers (không TrustZone)
Khái niệm cần nắm
• 2 mode: Thread (app) và Handler (ISR/exception).
• 2 privilege: Privileged / Unprivileged (Thread mode). Handler luôn privileged.
• 2 stack pointers: MSP (main) và PSP (process). CONTROL.SPSEL chọn stack trong Thread mode.
• Các “mask registers”: PRIMASK / FAULTMASK / BASEPRI điều khiển việc mask interrupt/exception.
DGUG: core registers overview

## Slide 7
TrustZone (Security Extension): banked registers & 2 MPUs
Security
DGUG Figure 2‑2: Core registers (có TrustZone)
Điểm khác (ARM generic)
• 2 Security state: Secure / Non-secure; mỗi state có Thread/Handler riêng.
• Nhiều register “banked”: MSP/PSP, CONTROL, PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK, MSPLIM/PSPLIM…
• Memory protection: SAU + IDAU phân vùng Secure/NS/NSC; MPU_S & MPU_NS áp chính sách khác nhau.
• NVIC có ITNS để gán interrupt target Secure/Non-secure (NS access có thể RAZ/WI nếu IRQ là Secure).
DGUG: Security Extension effects

## Slide 8
Memory map & vị trí NVIC/MPU (SCS/PPB)
Memory
DGUG Figure 2‑3: Cortex‑M33 memory map
Liên hệ CST
• SCS/NVIC/MPU/SAU nằm trong PPB: 0xE000_0000…
• PPB là Device memory, privileged-only (mặc định).
• CST thao tác chủ yếu qua memory-mapped registers ở vùng này.
• Vector table (VTOR) + cấu hình exception/interrupt cũng nằm trong SCS.
DGUG: memory map & PPB

## Slide 9
Scope CST (Core, NVIC, MPU) “phụ thuộc kiến trúc” nghĩa là gì?
Scope
Cách hiểu thực dụng
• Arm kiến trúc định nghĩa *programmer’s model* + các core peripherals (NVIC, MPU, SysTick, SCB…).
• SoC vendor (Renesas) quyết định: có TrustZone/SAU hay không, số MPU regions, số IRQs, số bits priority…
• Vì vậy scope CST phải “bám” theo cấu hình thực tế của device: những khối không implement thì không test/không cấu hình.
• Trong “file 1.pdf”, STL/CST API tập trung vào Core + NVIC + MPU (debug/trace excluded).
Deliverable của slide này
1) Core/CPU/ALU: register model, privilege/mask, exception entry/exit.
2) NVIC: enable/disable, pending/active, priority grouping, Secure/NS targeting.
3) MPU: region layout, permission, XN, attributes (MAIR), enable sequence.
Mỗi phần có:
• Scope
• Deviation ARM vs Renesas
• Operation + ví dụ cấu hình register
CST scope

## Slide 10
CORE: CPU pipeline, exception entry/return, và “ALU”
Core
Operation (high-level)
• Pipeline: in-order, 3-stage Harvard; một số cặp lệnh 16-bit có thể dual-issue (tăng throughput).
• Instruction set: Thumb-2 (T32). ALU thực thi các lệnh arithmetic/logic/shift, update flags trong APSR.
• Exception entry: HW tự động “stack” context (R0-R3,R12,LR,PC,xPSR) + fetch vector song song ⇒ latency thấp.
• Tail-chaining & late-arrival: giảm overhead khi back-to-back interrupts.
• CST góc nhìn: verify core register path + flag behavior + masking behavior (PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK).
Gợi ý: “ALU” trong CST
Không có “ALU register” riêng.
Ta kiểm chứng ALU thông qua:
• Kết quả tính toán ở GPRs (R0-R12)
• Condition flags trong APSR: N,Z,C,V,Q
• Một số DSP flags (GE[3:0]) nếu DSP ext có.
Ví dụ test:
• ADDS/SUBS cập nhật N/Z/C/V
• TST/TEQ cập nhật Z
CORE operation

## Slide 11
CORE: các thanh ghi thường dùng trong CST
Registers
Nhóm thanh ghi
• GPR: R0–R12 (data path).
• SP/LR/PC: MSP/PSP (stack), LR (return), PC (flow).
• xPSR: APSR(IPSR/EPSR) ⇒ flags + exception number + IT/ICI state.
• CONTROL: chọn stack (SPSEL), privilege (nPRIV), trạng thái FP (FPCA/SFPA).
• PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK: mask/mức ưu tiên của exception/interrupt.
• MSPLIM/PSPLIM: stack limit checking (nếu implement).
Deviation ARM vs Renesas
• Arm define semantics; Renesas quyết định có/không TrustZone ⇒ các register có thể banked (S/NS).
• FPU/DSP extension ảnh hưởng: CONTROL.FPCA/SFPA, APSR.GE/Q…
• Một số reset value / availability tùy SoC integration (tham khảo Renesas HW UM).
CORE register scope

## Slide 12
CORE: CONTROL register (Thread mode)
CONTROL
Bitfield quan trọng
• nPRIV (bit0): 0=privileged, 1=unprivileged (chỉ đổi được khi privileged).
• SPSEL (bit1): 0 dùng MSP, 1 dùng PSP (chỉ có ý nghĩa ở Thread mode).
• FPCA (bit2): 1 nếu floating-point context active (nếu có FPU).
• SFPA (bit3): FP regs thuộc Secure state (RAZ/WI từ Non-secure).
• Lưu ý bắt buộc: sau khi MSR CONTROL, phải ISB để đảm bảo hiệu lực.
1 #include "cmsis_gcc.h" // hoặc core_cm33.h 2 3 static inline void use_psp_unpriv(uint32_t psp_top) 4 { 5 __set_PSP(psp_top); 6 __set_CONTROL( (1u<<1) /*SPSEL*/ | (1u<<0) /*nPRIV*/ ); 7 __ISB(); // bắt buộc sau đổi CONTROL 8 }
Kịch bản dùng trong CST
• Test privilege separation: set nPRIV=1, verify unprivileged cannot write SCS registers.
• Switch MSP/PSP để test stack path + stack limit (nếu có).
• Nếu có TrustZone: thực hiện ở cả Secure và Non-secure Thread mode (CONTROL_S/CONTROL_NS).
CONTROL usage

## Slide 13
CORE: PRIMASK, BASEPRI, FAULTMASK (interrupt/exception masking)
Mask
Ý nghĩa
• PRIMASK.PM=1: mask tất cả exception có programmable priority (thường là IRQ). NMI/HardFault vẫn có thể xảy ra.
• BASEPRI: đặt “ngưỡng” priority. IRQ có priority *>= BASEPRI* (số lớn hơn = thấp hơn) sẽ bị mask.
• FAULTMASK.FM=1: mask hầu hết exception, chỉ còn NMI (và có thể Secure HardFault tùy cấu hình).
• Trong TrustZone: PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK có bản S và NS; AIRCR.PRIS ảnh hưởng mapping ưu tiên NS.
1 // PRIMASK 2 __disable_irq(); // CPSID i 3 // critical section... 4 __enable_irq(); // CPSIE i 5 6 // BASEPRI: ví dụ mask mọi IRQ priority >= 0x40 7 __set_BASEPRI(0x40); 8 __DSB(); __ISB(); 9 10 // FAULTMASK: cực đoan, thường chỉ dùng trong very-low-level fault handling 11 __set_FAULTMASK(1); 12 __DSB(); __ISB();
Note “priority value”
Trong NVIC_IPR, số *nhỏ* hơn = priority *cao* hơn. BASEPRI cũng theo logic này. Lưu ý số bit priority thực tế (3…8) do vendor implement.
Mask registers

## Slide 14
ALU: APSR flags (N,Z,C,V,Q,GE) và cách kiểm chứng
ALU
Flags thường dùng
• N (bit31): Negative; Z (bit30): Zero; C (bit29): Carry/borrow; V (bit28): Overflow.
• Q (bit27): DSP overflow/saturation (khi có DSP extension).
• GE[3:0] (bits19:16): “Greater-or-Equal” flags cho một số SIMD/DSP ops.
• Các lệnh “...S” (ADDS, SUBS, ANDS, ORRS, TST, CMP, ...) cập nhật APSR.
1 uint32_t a=0x7FFFFFFFu, b=1u; 2 uint32_t r; 3 4 __asm volatile( 5 "adds %0, %1, %2 6 " // r = a + b, update NZCV 7 : "=r"(r) : "r"(a), "r"(b) : "cc"); 8 9 uint32_t apsr = __get_APSR(); 10 // Expect: V=1 (signed overflow), N=1, Z=0, C=0 11
CST note
• Test case nên cover: carry, borrow, overflow, zero, negative.
• Nếu enable DSP ext: thêm saturating ops để set Q/GE.
• Kết hợp với fault/exception masking để đảm bảo deterministic behavior.
ALU flags

## Slide 15
NVIC: tổng quan hoạt động
NVIC
NVIC làm gì?
• Quản lý IRQ external + exceptions: enable/disable, pending/active, priority.
• Preemption: dựa trên priority (và priority grouping trong SCB->AIRCR).
• Tối ưu latency: hardware stacking, tail‑chaining, late‑arrival.
• TrustZone: ITNS gán target Non-secure; Secure interrupt có thể ưu tiên cao hơn NS.
State machine (concept)
Inactive → Pending → Active
^ | |
| v v
(clear) Active+Pending
Registers liên quan:
• ISER/ICER: enable
• ISPR/ICPR: pending
• IABR: active
• IPR: priority
NVIC overview

## Slide 16
NVIC: register map & nhóm thanh ghi
NVIC
DGUG Table 4‑35: NVIC registers summary (trích)
Security note
• Nếu có TrustZone: IRQ được đánh dấu Secure trong ITNS ⇒ Non-secure access tới ISER/ICER/ISPR/ICPR/IABR/IPR cho IRQ đó sẽ RAZ/WI.
• ICTR.INTLINESNUM phản ánh số “interrupt lines” implement (mỗi line = 32 IRQ).
• STIR cho phép trigger IRQ bằng software (privileged).
NVIC register summary

## Slide 17
NVIC: sequence cấu hình interrupt (thực tế)
NVIC
Best-practice sequence
• 1) Cập nhật vector table entry (handler address) và/hoặc VTOR (nếu relocate).
• 2) DMB để đảm bảo vector được ghi xong trước khi enable IRQ.
• 3) Set priority (NVIC_SetPriority).
• 4) Clear pending (NVIC_ClearPendingIRQ).
• 5) Enable (NVIC_EnableIRQ).
1 // CMSIS style 2 extern void MY_IRQHandler(void); 3 4 void nvic_setup(IRQn_Type irqn) 5 { 6 // (1) nếu đổi VTOR hoặc vector table: làm trước 7 // SCB->VTOR = (uint32_t)vector_table_base; 8 // vector_table[16 + irqn] = (uint32_t)MY_IRQHandler; 9 10 __DMB(); // (2) đảm bảo vector update hoàn tất 11 12 NVIC_SetPriority(irqn, 0x40); // (3) 13 NVIC_ClearPendingIRQ(irqn); // (4) 14 NVIC_EnableIRQ(irqn); // (5) 15 }
Tại sao cần DMB?
Nếu IRQ được enable ngay sau khi cập nhật vector, DMB đảm bảo CPU không lấy vector cũ khi interrupt xảy ra tức thì.
NVIC configuration

## Slide 18
NVIC: Software Trigger Interrupt (STIR)
NVIC
Khi nào dùng STIR?
• Self-test / diagnostic: tạo pending cho một IRQ để test tuyến xử lý (handler + priority + masking).
• Inter-processor / software event: giả lập “interrupt-like” event.
• Lưu ý: STIR thường privileged; mapping IRQn phải đúng theo SoC.
1 // Trigger IRQn bằng phần mềm 2 void nvic_sw_trigger(IRQn_Type irqn) 3 { 4 // IRQ phải được enable trước 5 NVIC->STIR = ((uint32_t)irqn & 0x1FFu); // field INTID 6 }
TrustZone note
Nếu IRQ target Secure (ITNS bit=0), Non-secure software có thể không trigger được hoặc bị RAZ/WI tùy register/path. Khi test, xác định target trước.
STIR

## Slide 19
MPU: tổng quan (PMSA)
MPU
MPU dùng để làm gì?
• Chia memory map thành các “region” có permission & attribute khác nhau (PMSA).
• Tăng safety: chặn execute-from-RAM (XN), chặn write vào flash, chặn unprivileged access.
• Tăng security: kết hợp TrustZone (Secure/NS) với MPU_S/MPU_NS.
• Violation ⇒ MemManage fault (hoặc HardFault nếu cấu hình).
Region model (Armv8‑M)
Một region được xác định bởi:
• BASE (RBAR): base address + AP + SH + XN
• LIMIT (RLAR): limit address + AttrIndx + EN
• AttrIndx trỏ tới MAIR0/MAIR1 để lấy memory type/cache policy
Priority: region number lớn hơn có thể có độ ưu tiên cao hơn (check spec/UM).
MPU overview

## Slide 20
MPU: register set & programming order
MPU
DGUG: MPU registers summary (trích)
Programming order
• 1) Disable MPU (CTRL.ENABLE=0) nếu đang enable.
• 2) Program MAIR0/MAIR1 (attributes) trước.
• 3) Set RNR (region number).
• 4) Program RBAR + RLAR (base/limit/AP/XN/AttrIndx/EN).
• 5) Enable MPU (CTRL.ENABLE=1) + chọn PRIVDEFENA/HFNMIENA nếu cần.
• 6) DSB + ISB (hoặc exception return) để đảm bảo hiệu lực.
MPU registers

## Slide 21
MPU_CTRL: ENABLE, PRIVDEFENA, HFNMIENA
MPU
DGUG: MPU_CTRL bitfield (trích)
Cách dùng các bit
• ENABLE: 1 bật MPU. Nếu ENABLE=1 mà không có region enable ⇒ hệ thống có thể fault, trừ khi PRIVDEFENA=1.
• PRIVDEFENA: 1 dùng default memory map làm “background” cho privileged access (giảm rủi ro khi chưa cover hết vùng).
• HFNMIENA: 1 bật MPU ngay cả trong HardFault/NMI handler (cẩn thận vì có thể gây lockup nếu region sai).
• TrustZone: MPU_CTRL banked giữa Secure/Non-secure.
MPU_CTRL

## Slide 22
MPU region registers: RNR, RBAR, RLAR, MAIR
MPU
RNR + RBAR (base/AP/SH/XN)
RLAR (limit/AttrIndx/EN)
RBAR fields
• BASE[31:5]: lower inclusive base.
• AP[2:1]: access permission (RW/RO, priv/unpriv).
• XN: Execute-Never.
• SH[4:3]: shareability (Normal memory).
RLAR + MAIR
• LIMIT[31:5]: upper inclusive limit.
• AttrIndx[3:1]: chọn entry trong MAIR0/MAIR1.
• EN: enable region.
• MAIR: định nghĩa attribute encoding (Device-nGnRnE, WT/WB, alloc policy…).
MPU region bitfields

## Slide 23
MPU: ví dụ cấu hình 2 regions (SRAM + Peripheral)
MPU
Mục tiêu ví dụ
• Region0: SRAM 0x2000_0000–0x2000_FFFF, Normal memory, RW cho priv/unpriv, XN=1.
• Region1: Peripheral 0x4000_0000–0x4000_FFFF, Device-nGnRE, RW privileged only, XN=1.
• PRIVDEFENA=1 để privileged vẫn truy cập vùng khác theo default map (tùy use-case).
• Sau khi cấu hình: DSB+ISB.
1 #include "core_cm33.h" 2 3 static inline void mpu_example(void) 4 { 5 // Disable MPU 6 MPU->CTRL = 0; 7 8 // MAIR0.Attr0 = Normal memory (Outer/Inner WBWA, example encoding 0xFF) 9 // MAIR0.Attr1 = Device-nGnRE (encoding 0x04 when Outer=0000 & Device=01) 10 MPU->MAIR0 = (0xFFu << 0) | (0x04u << 8); 11 MPU->MAIR1 = 0; 12 13 // Region 0: SRAM 14 MPU->RNR = 0; 15 MPU->RBAR = (0x20000000u & 0xFFFFFFE0u) | (0b01u<<1) /*AP: RW any*/ | (1u<<0) /*XN*/; 16 MPU->RLAR = (0x2000FFFFu & 0xFFFFFFE0u) | (0u<<1) /*AttrIndx=0*/ | 1u /*EN*/; 17 18 // Region 1: Peripheral 19 MPU->RNR = 1; 20 MPU->RBAR = (0x40000000u & 0xFFFFFFE0u) | (0b00u<<1) /*AP: RW priv*/ | (1u<<0) /*XN*/; 21 MPU->RLAR = (0x4000FFFFu & 0xFFFFFFE0u) | (1u<<1) /*AttrIndx=1*/ | 1u; 22 23 // Enable + background for privileged 24 MPU->CTRL = (1u<<2) /*PRIVDEFENA*/ | (1u<<0) /*ENABLE*/; 25 __DSB(); __ISB(); 26 }
MPU example

## Slide 24
Barrier instructions: DMB/DSB/ISB (cực quan trọng khi cấu hình SCS/NVIC/MPU/SAU)
Barriers
DGUG: ví dụ barrier usage (trích)
Rule of thumb
• Update vector/VTOR → DMB trước enable exception.
• Update MPU/SAU → DSB + ISB (hoặc exception return).
• Update CONTROL → ISB ngay sau MSR.
Barrier usage

## Slide 25
ARM generic vs Renesas device: deviation & CST/STL scope (file 1.pdf)
Renesas
Deviation (thường gặp)
• Số IRQ, mapping IRQn↔peripheral và số bit priority: do Renesas SoC quyết định.
• TrustZone/SAU/IDAU có thể có hoặc không; số MPU regions có thể khác (NS vs S).
• Default memory map của “peripheral space” phụ thuộc SoC; MPU attribute cho external memory phụ thuộc bus/caches.
• Một số access/alias (Secure/NS) và RAZ/WI behavior phụ thuộc ITNS + security state.
CST/STL APIs (trích file 1.pdf)
Ý nghĩa với CST
Theo file 1.pdf (M33 STL SW User Guide):
• Có API riêng để test NVIC registers (M33_STL_NVIC).
• Có API riêng để test MPU functionality + registers (M33_STL_MPU).
• M33_STL & M33_STL_NVIC không trigger interrupt/exception; MPU test có thể cố ý tạo MemManage fault để validate protection.
=> Khi làm CST cho Renesas:
• Tập trung “register correctness” + “behavior correctness” theo cấu hình device.
• Phần “peripheral IRQ behavior” (level/pulse, routing) là SoC-specific, không nằm trong Cortex-M33 TRM.
ARM vs Renesas

## Slide 26
Tổng kết & checklist cấu hình
Checklist
Bring-up / CST checklist
• Xác nhận cấu hình thực tế: số IRQ (ICTR), số MPU regions (MPU_TYPE), có TrustZone/SAU không.
• Core: xác nhận CONTROL/stack pointers, privilege switching; mask regs PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK.
• NVIC: set vector, DMB, set priority, clear pending, enable; verify pending/active bits.
• MPU: program MAIR → RNR/RBAR/RLAR → CTRL; luôn DSB+ISB sau khi enable/update.
• Nếu có TrustZone: luôn tách test Secure vs Non-secure (banked regs + ITNS behavior).
Gợi ý tài liệu cần thêm (Renesas)
• Renesas HW User Manual (R-Car U5Lx):
- mapping IRQn cho từng peripheral
- số bit priority implement & priority grouping policy
- TrustZone/SAU/IDAU integration details
• CMSIS device header của Renesas (IRQn enum, base address).
• Safety Manual/Assumptions of Use (nếu triển khai STL/CST cho safety case).
End